LASERLINE 989 - 974
KOMPAKT KIVITELŰ RIASZTÓ

| TARTOZÉKOK: | Két ugrókódos távirányító |
| --- | --- |
|  | Egybeépített nagyteljesítményű sziréna |
|  | Ütésérzékelő egy ponton |
|  | Ultrahangos belsőtér érzékelő (989) |
|  | Saját akkumulátor (989) |
|  | Szerviz kulcs |

KEZELÉSI TUDNIVALÓK:

A riasztó bekapcsolása: kétszer villannak az irányjelzők és két sípoló hang hallható. Ezek kikapcsolhatók.
A riasztó kikapcsolása :egyszer villannak az irányjelzők és egy sípoló hang hallható.
A készülék ki és bekapcsolása a véletlenszerűen változó titkos kódos távirányítókkal történik, a járműtől kb. 10 méterre. Ez a távolság a környezettől is függhet.
A riasztó ki és bekapcsolásával együtt a központi ajtózárat nyithatjuk , zárhatjuk , modulok közbeiktatásával az elektromos ablakot , elektromos tetőablakot is zárhatjuk a távirányítók segítségével.

A LED ELLENŐRZŐ FUNKCIÓI:

A riasztót kikapcsoljuk a távirányítóval , a műszerfalra szerelt LED villogásából kiolvasható a készülék memóriájában tároltak . Innét megtudjuk volt e távollétünkben riasztás , ha igen akkor miért.

FUNKCIÓK ÉLESEDÉS UTÁN:

A bekapcsolástól számított kb. 40 mp. elteltével.
Ütés érzékelés : azonnali riasztás,
Feszültségesés ( izzó világítása ) : azonnali riasztás,
Ajtó, motortér, csomagtér fedél kinyitása : azonnali riasztás,
Ultrahang érzékelő jele : azonnali riasztás.
Riasztáskor a dupla piezóelektromos sziréna szól és az irányjelzők villognak.

SZERVÍZKULCS:

OFF állásban a riasztó összes funkciója ki van kapcsolva és a motor indítás gátlás is megszüntetve.
Így biztosított a jármű használhatósága a riasztó esetleges hibájának elhárításáig.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK:

PÁNIK : A távirányító felső gombjának egyszeri megnyomásával 10 mp-ig működteti a riasztási funkciót, amennyiben előbb ki akarja kapcsolni, úgy nyomja meg ismét a felső gombot.

AUTOMATIKUS ÚJRA ÉLESEDÉS:

Ha a riasztót kikapcsoltuk , de nem nyitottunk ajtót , úgy a készülék 40 mp után automatikusan visszakapcsol,
a központi ajtózárat bezárja . Ezzel elkerülhető az autó véletlen kinyitása . Ez a funkció az ügyfél kérésére kikapcsolható.

AUTOMATIKUS MOTOR INDÍTÁS BLOKKOLÁS:

30 mp-cel a gyújtás lekapcsolása után ha ajtót is nyitottunk , a motorindítás blokkolása aktivizálódik, még akkor is ha a riasztót nem is kapcsoljuk be . Ekkor a LED folyamatosan világít és a motor nem indítható.
Ha 30 mp-en belül újra gyújtást kapcsolunk, a blokkolás nem aktivizálódik.
A funkció szintén kikapcsolható.

VÁLTOZÓ KÓD:

A távirányító által küldött kód változó . Pl: változik minden távirányítógomb nyomásra egy dinamikus algoritmus alapján . A variációk száma ezermillió.

ULTRAHANG KIKAPCSOLÁSA:

Nyissa ki a vezető oldali ajtót és kapcsolja be a gyújtást, nyomja meg a távirányító alsó gombját.
A LED villanni fog egyszer . Az ultrahang érzékelő most ki van kapcsolva . A gyújtás újboli bekapcsolása után újra működni fog a belsőtér érzékelő.

ULTRAHANG és ELEKTROMOS ABLAK KIKAPCSOLÁSA:

Az előző művelet ismételve a távirányító felső gombjával.

A 974 es TÍPUS NEM TARTALMAZZA AZ ULTRAHANGOS ÉRZÉKELŐT ÉS A SZIRÉNA SAJÁT AKKUMULÁTORÁT!